Wind

Technik Nord

SERTIFIKUOTA TECHNOLOGIJA

SAUGI   TECHNOLOGIJA

Sparnuotė/Rotorius

Vėjo elektrinė WTN 250 turi trijų nekintamo atakos kampo sparnų, prieš vėją orientuojamą, pagerinto našumo rotorių. Speciali sparnuotės padėtis rėmo atžvilgiu sumažina sukimosi momentų poveikį. Sparnai pagaminti iš armuotoi poliesterio. Sparnų galai, rotoriaus stabdymo metu, veikia kaip aero stabdžiai, įsijungiantys vienu metu nuo išcentrinių jėgų. Sparnuotės projektinis plotas yra palyginti mažas, todėl ji gali atlaikyti didelias vėjo apkrovas. WTN 250 rotoriaus sparno ilgis yra 13,4, o rotoriaus skersmuo 30 m, taigi vėjaračio plotas yra 707 m2 . Rotoriaus sukimosi greitis yra 40 apsisukimų per minutę.

Kaukolė

Kaukolė atlieta iš GGG 403 markės ketaus ir sumontuota prie rotoriaus veleno flanšo. Sparnų atakos kampai reguliuojami per ovalines kiaurymes jų flanšuose.

Pagrindinis velenas

Pagrindinis velenas yra vientisas. Jis pagamintas iš aukštos prabos legiruotojo plieno ir įmontuotas į du guolius. Velenas skirtas perduoti sukimo momentą nuo sparnuotės į reduktorių .

Pagrindiniai guoliai

Du ilgalaikiais tepalais tepami guoliai leidžia pagrindiniam velenui suktis beveik be garso. Pagrindinių guolių laikikliai tvirtinami prie rėmo.

Reduktorius

Galinga trijų laipsnių krumpliaratinė pavara 40 rotoriaus apsisukimų išgreitinus iki 1500 apsisukimų per minutę suka asinchroninį elektros generatorių. Ši pavara sukonstruota specialiai WTN 250. Jos perdavimo skaičius yra 1:37,8. Atskirai yra įrengtas alyvos aušintuvas.

Mova

Į pavarų dėžę perduota rotoriaus energija per elastingą jungiamąją movą perduodama generatoriui. Tai leidžia apsaugoti generatoriaus guolius nuo vibracijos ir prailginti tarnavimo laiką.

Stabdžiai ir avarinė stabdžių sistema

Turbinoje įrengtos dvi stabdymo  sistemos. Kaip jau minėta anksčiau, sparnų galai veikia kaip aero stabdžiai, o pagrindinis rotoriaus stabdymas atliekamas stabdant diskinio stabdžio pagalba.

Diskinis stabdymo mechanizmas tai plaukiojančios frikcinės  kaladėlės, hidraulinių cilindriukų prispaudžiamos prie stabžių disko dingus maitinimo (tinklo) įtampai. Rotoriui sukantis, aero stabdžius (sparnų galus), darbinėje padėtyje laiko hidrauliniai cilindrai, esantys sparnuose. Stabdant elektrinę esant avarinėms situacijoms, hidraulinį vožtuvą aktyvuoja išcentrinės jėgos, ir abi stabdžių sistemos veikia nepriklausomai viena nuo kitos.

Generatorius

Asinchroninis,keičiamų polių porų, dviejų greičių, kurio nominalioji galia 250 kW esant 1500 apsisukimams per minutę ir 50 kW esant 1000 apsisukimams per minutę, gaminantis trifazę kintamą 400V elektros srovę.

Pasukimo sistema

Pasukimo į vėją sistema – tai svarbi ir atsakinga vėjo elektrinės dalis, ir čia WTN 250 techninis sprendimas lygiuojasi į kitus geriausius vėjo energijos pramonės inžinerinius įrenginius.

Tai konstrukcija pagrįsta dviejų pasukimo pavarų išdėstymu taip, kad jos maksimaliai tiksliai orientuotų rotorių, slopintų rotoriaus sukamosios jėgos poveikį o taip pat išlaikytų nekintančią rotoriaus orientaciją kai pasukimo varikliai nedirba.

Tokia pasukimo sistema idealiai tinka kelioms šalia įrengtoms vėjo elektrinėms (vėjo elektrinių parkams), nes sumažina gretimų vėjo elektrinių sparnuočių sukeliamas dinamines sukimosi apkrovas.

Kita pasukimo pavarų paskirtis, tai automatinis atsisukimas, visiškai apsaugantis (dėka galinės padėties jutiklio) jėgos ir kontrolės kabelius nuo per didelio įtempimo sukantis gondolai.

Gondola

Gondolos rėmas pagamintas iš karštai galvanizuotų suvirintų plieno profilių, laikančių pagrindinę pavarą, generatorių ir t.t. Pasukimo sistemos dantračio žiedas pritvirtintas prie rėmo apačios, ir per jį gondola sujungta sustiebu. Į gondolą galima patektii kopėčiomis, esančiomis bokšto išorėje. Gaubtas pagamintas iš galvanizuoto metalo lakštų.

Stiebas

Tipinė stiebo konstrukcija – ažūrinė. Visos dalys telpa į 40 pėdų konteinerį.

50 m stiebo aukštis  ir jo konstrukcija pasirinkta siekiant  kad rotorius mentės praeidamos pro stiebą kiek galint mažiau būtų stabdomos dėl turbulencinio oro pasipriešinimo. Tinkama stiebo konstrukcija padidina generuojamą galingumą ir prailgina vėjo elektrinės tarnavimo laiką.

Jėgos armatūros ir mikroprocesorinės valdymo sistemos spinta talpinama stiebo bokšto apačioje bet kokios konstrukcijos namelyje, kuris atitinka priešgaisrinių ir elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. Namelio durys turi būti rakinamos apsaugant nuo pašalinių asmenų veikos.

Prie vėjo elektrinės stiebo sumontuotas saugos lynas saugos diržui pritvirtinti lipant ir atliekant montavimo bei priežiūros darbus.

Valdymo skydas

Vėjo elektrinės būseną ir funkcijas valdo patikimas mikroprocesorius.Kai elektrinė prijungta prie elektros tinklo, kompiuteris kontroliuoja ir saugo duomenis ir veikimo parametrus, kurie gali būti perduoti distanciniu būdu arba nuskaityti valdymo skydo displėjaus ekrane. Kompiuteris kontroliuoja

-Tinklo elektrinius parametrus: įtampą, dažnį, fazių asimetriją

- Rotoriaus sukimosi greitį; viršijus greitį, įsijungia diskinis stabdis

- Generatoriaus šiluminį jutiklį

- -Vibracijos jutiklį

- -Automatinį kabelių atsukimą

- Pasukimo pavaros variklių šiluminę relę

- -Stabdžių kaladėlių sudilimo laipsnį

- -Automatinis paleidimą

- Savidiagnostiką gedimo atveju.

- Gedimo kodo rodymą ekrane.

- -Generatoriaus apsukas

- -Rotoriaus apsukas

- Pasukimo laipsnį

- Apsisukimų viršijimą

Be to, valdymo sistema leidžia visas tris generatoriaus fazes laipsniškai prijungti prie tinklo per tiristorius (minkštas įjungimas). Valdymo spintoje  sumontuoti  kondensatoriai leidžia cosφ palaikyti artimą 0,9. Valdymo spintoje įrengta viršįtampių ribotuvai, saugantys elektronikos elementus nuo atmosferinių antįtampių.

| 1. Bendrieji duomenys |  |
| --- | --- |
| Nominalioji galia: | 250 kW |
| Rotoriaus veleno padėtis: | horizontalus |
| Sparnų atakos kampas: | Pastovus |
| Veikimo režimas: | Prijungta prie tinklo |
| Rotoriaus centro aukštis: | 50 m |
| Garantuojamas atsparumas iki: | 52,5 m/s |
| Tarnavimo laikas; | 20 metų |
| 2. Galios duomenys (10 min. vidutinis vėjo greitis įvorės aukštyje) |
| Įgeneracijos pradžia: | 4 m/s |
| Nominalusis vėjo greitis: | 14 m/s |
| Galia esant 10 m/s greičiui | 175,5 kW |
| Stabdymas : | 25 m/s |
| Maksimali veleno galia: | 300 kW |
| Galia iš 1 kvm: | 354 W/mz |
| 3. Rotorius |  |
| Skersmuo: | 30 m |
| Vėjaračio plotas: | 707 m2 |
| Menčių skaičius: | 3 |
| Kaukolės tipas: | standi |
| Rotoriaus nustatymas: | Prieš vėją |
| Rotoriaus greitis: | 26/40 apsisukimų per minutę |
| Lambda: | 5,5 |
| Menčių atakos kampas: | -0,5° |
| Kūgio kampas: | 0° |
| Gondolos kampas: | 4° |
| 4. Mentė |
| Tipas: | LM13 |
| Medžiaga: | Stiklo pluoštas |
| Mentės ilgis: | 13,39 m |
| Pagrindas / viršūnė: | 1,259 m /0,300 m |
| 5. Pavara |
| Tipas: | Sankabinė pavara |
| Perdavimo skaičius: | 1 :37,777 |
| Laipsniai: | 3 |
| . 6. Pasukimo sistema |  |
| Rūšis (aktyvi / pasyvi): | aktyvi |
| Įjungimas: | elektra |
| Pasukimo greitis: | 1,5°/s |
| Absorbavimo sistema: | Nuo trinties sauganti mova |
| 7. Generatorius |
| Tipas: | asinchroninis |
| Nominalioji galia: | 60/250 kW |
| Nominalusis greitis: | 1.010/1.511 apsisukimų per minutę |
| Įtampa: | 415 V ±10% |
| Dažnis: | 50 Hz ±5% |
| Apsauga: | IP 54 |
| Izoliacija: | F klasės |
| Tinklo prijungimas: | Per tiristorius |
| 8. Bokštas |
| Rūšis, medžiaga / ilgis | Ažūrinis, plienas /48,4 m |
| Saugos kopėtėlės: | taip |
| 9. Valdymo sistema |
| Galios reguliavimas: | Pagal perkrovą |
| Darbo sistema: | Kompiuteris |
| Distancinio valdymo sistema: | Taip, telefonu |
| Automatinis paleidimas: | Dingus tinklui ir nurimus vėjui |
| 10. Stabdžiai |
| Aerodinaminiai stabdžiai: | Sparno galų stabdžiai |
| -Paleidimas: | hidraulinis |
| Mechaniniai stabdžiai: | taip |
| - išdėstymas: | už pavarų dėžės |
| - Stabdžių rūšis: | Diskinis stabdis |
| - Paleidimas: | mechaninis |
| 11. Masės |
| Rotorius (su įvore): | 3,900 kg |
| Gondola (be rotoriaus): | 10.500 kg |
| Bokštas: | 25.500 kg |
| Iš viso, be pamato: | 66.900 kg |

TECHNINIAI DUOMENYS

EKONOMIŠKA TECHNOLOGIJA

WTN 250/50-50 m

WTN250

Ši vėjo elektrinė sukurta remiantis 20 metų nepertraukiama vėjo turbinų projektavimo ir gamybos patirtimi. Jos projekte gerai išbandyti ir patikimi konstrukciniai elementai sujungti su moderniomis technikos žiniomis, ir tai leidžia pasiekti pačių geriausių rezultatų gaminant elektros energiją . Ši turbina, turinti patikimą ir tvirtą konstrukciją, kuri dar papildyta įvairiomis technologinėmis naujovėmis, yra pritaikyta dirbti atskirai po vieną ir vėjo jėgainių parkuose. Dėl savo paprastumo, našumo, patikimumo ,aukštos pagaminimo kokybės bei puikaus kainos ir kokybės santykio ši turbina yra tikrai vertinga investicija.

Statymo vietos

WTN 250 turbiną galima statyti pavieniui – vietinei gamybai, stambiems vartotojams arba vėjo jėgainių parkuose – tiek autonominiuose elektros tinkluose tiek jungiant į bendrą viešą elektros tinklą..

Abiem atvejais reikia laikytis nacionalinių teisės aktų reglamentuojančių energijos gamybos ir prijungimo prie tinklų tvarkos bei taisyklių nurodymų ir reikalavimų. Sudarius serviso ir priežiūros sutartį, su gamintojo atestuota serviso įmone galima užtikrinti optimalų našumą ir minimalias išlaidas.

Sauga

Tvirtinant ir sertifikuojant vėjo turbiną būtina atlikti nepaprastai sudėtingas ir plačias procedūras, nustatytas pareigūnų ir testavimo organizacijų. Taip savininkui garantuojama maksimali techninė sauga.

30 m

65 m

50 m

Suskaičiuotojo galios krievė

Technik Nord

Wind

EngerStraBe13 D-25917 Enge-Sande

Telefonas:+49 4662-698000 Faksas:+49 4662-698009

Mobilusis telefonas+49 170-3271414 Elektroninis paštas: info@windtechniknord.de

www.windtechniknord.de